* To display v-component wind profile at 22.5N 115.0E

* by Ooi See Hai on 27 July 2006

*

'reinit'

*

'sdfopen d:\cdc\uvw\vwnd.2005.nc'

*

'set gxout fwrite'

'set fwrite c:\010506gs\hkua\05hkua.dat'

*

* Level definition

*

l.1=1000

l.2=925

l.3=850

l.4=700

l.5=600

l.6=500

l.7=400

l.8=300

l.9=250

l.10=200

l.11=150

l.12=100

*

'set lon 115.0'

'set lat 22.5'

*

n=1389

while (n<=1409)

'set t 'n

*

i=1

while (i <=12)

'set lev 'l.i

'd vwnd'

i=i+1

endwhile

*

n=n+2

endwhile

*

'disable fwrite'

*

'reinit'

*

* Plotting

* .........

*

'open c:\010506gs\hkua\05hkua.ctl'

*

'set grads off'

'set parea 1.0 10.0 1.0 7.0'

*

'set t 1 10'

'set lev 1000 100'

'set zlog on'

'set gxout shaded'

'set csmooth on'

'set cmax -10'

'set cint 5'

'd v*1.94'

*

'set gxout contour'

'set cint 5'

'set cmax -10'

'set cint 5'

'd v*1.94'

*

'set clevs -5'

'd v*1.94'

*

'set cint 10'

'd v*1.94'

*

'set annot 1 2'

'draw xlab Date'

'draw ylab Height (hPa)'

'enable print c:\010506gs\hkua\05hkvw.gmf'

'print'

'disable print'

*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

dset     c:\010506gs\hkua\05hkua.dat

undef    -9.99e+33

title    22.5N 115.0E (near Hong Kong) upper air data

xdef     1 linear 1 1

ydef     1 linear 1 1

zdef     12 levels 1000 925 850 700 500 600

400  300 250 200 150 100

tdef     10 linear 00Z14dec2005 12hr

vars     1

v        12 0 v-component wind [m/s]

endvars

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………